## Slide 1: Gestion de l’amiante présent dans les infrastructures de la Défense
Gestion de l’amiante Infra dans le cadre des travaux d’entretien des quartiers
Réunion technique – 11 février 2015
Pilote : Patrick KUBES
MRC&I-I/S/E

## Slide 2: Objet de la réunion
Dans le cadre de la gestion de l’amiante Infra lors des travaux d’entretien des quartiers :
Présentation d’une ligne de conduite commune, claire et précise en présence d’amiante lors des travaux d’entretien :
Présentation d’organigrammes
Présentation de la fiche d’instruction relative à des travaux « à proximité » de matériaux contenant de l’amiante
Ouvrir une concertation sur :
Les limites de l’assistance des SLPPT aux 2 Ech Infra
La mise en place d’une ou plusieurs équipes 2 Ech Infra pour effectuer certaines tâches au cours desquelles le personnel Infra formé des quartiers risque d’être exposé à l’amiante lors de son travail
Le rôle des SLPPT et en particulier quelles sont les limites de leurs interventions en matière d’amiante
Un possible assouplissement des interventions des CCB  Dans les cas d’urgence, mettre le CCB pour info au lieu de demander l’avis du CCB
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 3: Références
Ref 1 :
  Arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante
Ref 2  :
  Directive DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 (Ed. 003/Rév. 002) - « Gestion de l’amiante présent dans les infrastructures de la Défense »
Ref 3  :
  Directive DGMR-SPS-DSINFR-IXXX-003 - « Infrastructure-Appui Territorial, Organisation et Fonctionnement »
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 4: Table des matières (1)
Partie 1 - Travaux de désamiantage par du personnel 2 Ech Infra
Quelle est actuellement la mission du 2 Ech Infra dans le cadre de la gestion de l’amiante dans les infrastructures ?
Quelles sont les limites imposées pour l’exécution de travaux de désamiantage par le 2 Ech Infra ?
Nombre d’interventions entre 2009 et 2014
Contraintes et difficultés rencontrées dans l’exercice de la gestion de l’amiante Infra
Que peut-on en déduire ?
Conclusions
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 5: Table des matières (2)
Partie 2 - La gestion de l’amiante Infra dans les quartiers – Propositions
Cadre d’application
Procédures de gestion
Travaux « à proximité » de matériaux contenant de l’amiante
Partie 3 - Concertation
Assistances SLPPT aux 2 Ech Infra : Dans quelles limites ?
Création d’une ou plusieurs équipes d’intervention 2 Ech Infra dans le cadre de certaines interventions sur des matériaux contenant de l’amiante
Le SLPPT : Que peut-on en attendre ?
Le CCB : « Pour avis » ou « pour info » en cas d’urgence ?
Q&R - Des questions, un problème, un doute ?
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 6: Partie 1
Travaux de désamiantage par le personnel 2 Ech Infra
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 7: Quelle est actuellement la mission du 2 Ech Infra dans le cadre de la gestion de l’amiante dans les infrastructures ?
Assurer l’appui en matière de travaux d’entretien du domaine militaire et des infrastructures
Enlever des éléments structurels contenant de l’amiante dans les limites autorisées dans la directive en Ref 1, UNIQUEMENT dans le cadre de l’exécution de ces travaux d’entretien
N’a donc PAS pour mission le retrait systématique de l’amiante :
    Suivant un listing et un planning préétablis
    Dans le cadre de travaux de rénovation/démolition par une firme civile
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 8: Quelles sont les limites imposées pour l’exécution de travaux de désamiantage par le 2 Ech Infra ?
Seuls les travaux de désamiantage repris ci-après peuvent être exécutés par du Pers Infra de la Défense :
  Les travaux de démolition et de retrait d’amiante par la technique des traitements simples (voir Art. 56 de la Ref 1)
  Le retrait sans détérioration d’éléments structurels non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante ne sont pas friables et sont dans une matrice (voir Section VIII de la Ref 1)
De manière générale, les travaux de désamiantage par le 2 Ech Infra doivent être limités au strict minimum en faveur des contrats de travaux de désamiantage
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 9: Nombre d’interventions entre 2009 et 2014
Années | Plateaux | Nbre d’interv. | Total/an
2009 | BERLAAR | 1 | 3
 | PEUTIE | 2 | 
2010 | BERLAAR | 1 | 3
 | IEPER | 2 | 
2011 | EVERE | 3 | 15
 | BEAUVECHAIN | 1 | 
 | IEPER | 3 | 
 | PEUTIE | 8 | 
2012 | MARCHE-EN-FAMENNE | 11 | 13
 | LEOPOLDSBURG | 1 | 
2013 | EVERE | 1 | 17
 | BEAUVECHAIN | 4 | 
 | IEPER | 3 | 
 | 123PEUTIE | 9 | 
2014 | BERLAAR | 1 | 7
 | ROCOURT | 1 | 
 | IEPER | 5 | 
Soit 10 interventions/an
Coût des formations : 4.000,00 €/an
Soit actuellement,
coût moyen d’une intervention 2 Ech :
400,00 €
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 10: Contraintes et difficultés rencontrées dans l’exercice de la gestion de l’amiante Infra
  Que signifie « Limiter les interventions 2 Ech Infra au minimum » ? Où se situe ce minimum ?  Totalement imprécis
  Tendance à tous faire par firme civile
Engagement de la Défense : respecter scrupuleusement les mesures légales de prévention générales (Formation, notification, surveillance de la santé, mesures techniques, accords divers, visas, etc.)
  Procédure assez contraignante (beaucoup d’intervenants) en tout cas pour les traitements simples
  Ces mesures ne sont pas systématiquement respectées et les façons de travailler ne sont pas les mêmes d’un Plateau à l’autre
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 11: Que peut-on en déduire ?
Le risque de voir des mesures de prévention non suivies peut avoir des conséquences à long terme pour la Défense
Plainte pour maladie
    Moyenne d’interventions annuelles faible par rapport au nombre de personnes formées « traitements simples »
    Manque d’uniformisation dans la manière de travailler au niveau local
    Difficile voire impossible d’assurer un contrôle qualité basé sur des points de contrôles et des critères d’évaluation (processus quartiers)
Limiter les interventions 2 Ech Infra au minimum témoigne d’une volonté de ne pas faire des 2 Ech Infra des désamianteurs attitrés
On pousse à utiliser systématiquement l’intervention de firmes civiles
Faire intervenir systématiquement une firme civile
peut s’avérer fort coûteux dans le cadre de petites interventions d’enlèvements de matériaux contenant de l’amiante
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 12: Conclusions
    On peut envisager les solutions suivantes :
      Définir, pour le niveau local, des procédures de travail claires et uniformes (Partie 2 - organigrammes)
      Mettre en place d’une ou plusieurs équipes 2 Ech Infra pour effectuer certaines tâches au cours desquelles le personnel Infra formé des quartiers risque d’être exposé à l’amiante lors de son travail
        Pour une durée ne dépassant pas 4 heures (déchets sauvages de matériaux de construction + Débris d'amiante sur le sol suite à un incident + Plaque ondulée cassée, prélèvements d’échantillons sur matériaux suspects)
        Equipe d'intervention 2 Ech uniquement après avoir reçu le GO du SLPPT et reçu le plan de travail
      Tout autre travaux de désamiantage exécutés par les contrats pluriannuels. C’est leur core business !
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 13: Partie 2
La gestion de l’amiante Infra dans les quartiers
Propositions
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 14: Cadre d’application
  Intégration de la gestion de l’amiante Infra dans le cadre de l’exécution de l’entretien de l’infrastructure  Ref 3 :
  C’est-à-dire tous les travaux et dépenses visant à maintenir la valeur du patrimoine de la Défense (le maintien en bon état d’une infrastructure existante). Elle comprend aussi les travaux préventifs ainsi que les rénovations et réparations
  Limitation des interventions sur l’amiante par du Pers de la Défense  équipe(s) d’intervention 2 Ech Infra
  Dans le cadre de petites interventions d’enlèvement de déchets sauvages de matériaux de construction, de débris d'amiante sur le sol suite à un incident ou encore de plaque ondulée cassée et de prélèvements d’échantillons sur matériaux suspects, etc. :
    Travaux à exposition très limitée et traitements simples, pour une durée inférieure à 4 heures
    Tous autres travaux de désamiantage via les contrats ouverts (Gestion I/S/E et I/D)
  Les travaux d’entretien par du Pers de la Défense à proximité de matériaux contenant de l’amiante (ou suspectés en contenir) :
    Doivent être exécutés moyennant le respect de la fiche technique y relative
    Sont exécutés par du personnel qui a obligatoirement suivi la Fmn de base 9303 / 08 à TOURNAI
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 15: Procédures de gestion (1)
  Définies sur trois organigrammes :
  ORG 1 – Travaux d’entretien Infra
  Le fil conducteur de la gestion
  Les travaux d’entretien de l’infrastructure peuvent nécessiter le retrait de matériaux, l’établissement d’inventaires (compléments d’inventaires) de l’amiante ainsi que des mesurages de la quantité de fibres d’amiante dans l’air
  On distingue trois types d’intervention pour lesquelles une procédure spécifique à chacune d’elles est définie
  ORG 2 – Enlèvement de matériaux
  CAS 1 : Enlèvement de MCA via un contrat ouvert d'entretien => MRC&I-I/D
  CAS 2 : Enlèvement de MCA endommagés sans remplacement via contrat ouvert "Travaux de désamiantage" (suivant programme des travaux ISE et imprévus) => MRC&I-I/S/E
  CAS 3 : Enlèvement de MCA par la technique des traitements simples, pour une durée ne dépassant pas 4 heures => Equipe(s) d'intervention 2 Ech
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 16: Procédures de gestion (2)
  ORG 3 – Etablissement d’inventaires (compléments d’inventaires) de l’amiante
  Si nécessaire, dans le cadre de l’enlèvement de matériaux ou à la demande de la LH suite aux contrôles de l’état de l’amiante.
  La procédure concerne :
  Compléments d'inventaires sur matériaux suspectés contenir de l'amiante (avant travaux)
  Des matériaux ne figurant pas à l'inventaire (a priori, dans l'incertitude, à considérer comme suspect)
  Lors des contrôles de l'état de l'amiante, la LH constate des discordances entre la situation existante et l'inventaire ou des changements de l'état des matériaux contrôlés
  Les organigrammes seront transmis aux CCB pour avis
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 17: Travaux « à proximité » de matériaux contenant de l’amiante
  Etablissement d’une fiche d’instruction à l’attention des 2 Ech Infra :
    Définition de la proximité
    Modus operandi dans la situation-même
  La fiche d’instruction sera transmise aux CCB pour avis
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 18: Partie 3
Concertation
Réunion technique – 11 février 2015

## Slide 19: Assistances SLPPT aux 2 Ech Infra : Dans quelles limites ?
Réunion technique – 11 février 2015
Le SLPPT : Que peut-on en attendre ?
Le CCB : « Pour avis » ou « pour info » en cas d’urgence ?
Création d’une ou plusieurs équipes d’intervention 2 Ech Infra dans le cadre de certaines interventions sur des matériaux contenant de l’amiante

## Slide 20: Q&R - Des questions, un problème, un doute ?
Merci de poser vos question et de faire part de vos commentaires et suggestions
N’hésitez pas :
  à nous contacter :
    Chef de Bureau
Maj Philippe MELANGE, Ing
philippe.melange@mil.be
9-2400-4556 – 02 701 45 56
  GestMat amiante Infra
Patrick KUBES, Attaché
patrick.kubes@mil.be
9-2400-6289 – 02 701 62 89
à consulter notre SharePoint via le lien :
http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Infra/MRCI/AgrEnv/Pages/Asbestos.aspx
Le présent Slide Show est consultable sur notre SharePoint !

Réunion technique – 11 février 2015