## Slide 1: Beheer van asbest aanwezig in de Infrastructuur van Defensie
Beheer van asbest Infra in het kader van onderhoudswerken in de Kwartieren
Technische vergadering - 11 februari 2015 Piloot : Patrick KUBES
MRC&I-I/S/E

## Slide 2: Doel van de vergadering
In het kader van het beheer van asbest Infra tijdens de onderhoudswerken van de kwartieren:
Presentatie van een gemeenschappelijke, duidelijke en nauwkeurige gedragslijn in aanwezigheid van asbest bij de onderhoudswerken:
Presentatie van flowcharts
Presentatie van een instructiefiche in verband met de werken « in de nabijheid » van asbesthoudende materialen
Een overleg beginnen op:
De beperkingen van de bijstand van de LDPBW aan de 2 Ech Infra
Het in plaats stellen van één of meer ploegen 2 Ech Infra om bepaalde taken uit te voeren waarin het gevormd personeel infra van de kwartieren loopt de risico om aan het asbest blootgesteld te worden bij zijn werk
De rol van SLPPT en in het bijzonder welk zijn de limieten van hun tussenkomsten inzake asbest
Een mogelijke versoepeling van de tussenkomsten van het BOC  In spoedgevallen, BOC ter info zetten in plaats van het advies van het BOC te vragen
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 3: Refertes
Ref 1 :
  Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest
Ref 2  :
  Richtlijn DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 (Ed. 003/Rév. 002) – “Beheer van asbest aanwezig in de Infrastructuur van Defensie”
Ref 3  :
  Richtlijn DGMR-SPS-DSINFR-IXXX-003 – “Territoriale steun Infrastructuur Organisatie en werking”
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 4: Inhoudstafel (1)
Deel 1 - Asbestverwijderingswerken door het personeel 2 Ech Infra
Wat is de huidige taak van het 2 Ech Infra in het kader van het beheer van asbest Infra?
Wat zijn de beperkingen die voor de uitvoering van asbestverwijderingswerken door 2 Ech Infra worden opgelegd?
Aantal tussenkomsten tussen 2009 en 2014
Verplichtingen en moeilijkheden die in de uitoefening van het beheer van infra asbest worden ondervonden
Wat ervan kan men afleiden?
Conclusies
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 5: Inhoudstafel (2)
Deel 2 - Het beheer van asbest Infra in de Kwartieren - Voorstellen
Toepassingskader
Beheersprocedure
Werken “in de nabijheid” van asbesthoudende materialen
Deel 3 - Overleg
Bijstand LDPBW aan de 2 Ech Infra: In welken maten?
Ter plaats stellen van één of meer ploegen 2 Ech Infra in het kader van sommige tussenkomsten op asbesthoudende materialen
De LDPBW: Wat kan men ervan verwachten?
Het BOC: “Voor advies” of “ter info” in spoedgevallen?
Q&A - Vragen, een probleem, een twijfel?
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 6: Deel 1
Asbestverwijderingswerken door het personeel 2 Ech Infra

## Slide 7: Wat is de huidige taak van het 2 Ech Infra in het kader van het beheer van asbest in de Infrastructuur?
Zorgt voor ondersteuning bij onderhoudswerken van het militair domein en de infrastructuur
Verwijdert asbesthoudende structuurelementen binnen de limieten die zijn toegestaan door de Ref 2, UITSLUITEND in het kader van de uitvoering van deze onderhoudswerken
Heeft dus NIET tot taak om het asbest systematisch te verwijderen:
Volgens een vooraf opgestelde listing en planning
In het kader van sloop- en renovatiewerken door een burger firma
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 8: Wat zijn de beperkingen die voor de uitvoering van asbestverwijderingswerken door 2 Ech Infra worden opgelegd?
Binnen Defensie, mogen alleen de asbestverwijderingswerken die hieronder opgenomen zijn, worden uitgevoerd door Infrapersoneel van Defensie:
Sloop- en verwijderingswerken volgens de techniek van de eenvoudige behandelingen (zie Art. 56 van Ref 1)
Verwijdering van niet-beschadigde structuurelementen, zonder deze stuk te maken, waarin de asbestvezels stevig in een matrix zijn gebonden (zie Afdeling VIII van het KB van ref 1)
In het algemeen moeten de door 2 Ech Infra uitgevoerde asbestverwijderingswerken tot een strikt minimum beperkt worden en moeten ze maximaal door de contracten met betrekking tot asbestverwijderingswerken uitgevoerd worden
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 9: Aantal tussenkomsten tussen 2009 en 2014
Jaren | Plateaus | Aantal tussenk. | Totaal/ jaar
2009 | BERLAAR | 1 | 3
 | PEUTIE | 2 | 
2010 | BERLAAR | 1 | 3
 | IEPER | 2 | 
2011 | EVERE | 3 | 15
 | BEAUVECHAIN | 1 | 
 | IEPER | 3 | 
 | PEUTIE | 8 | 
2012 | MARCHE-EN-FAMENNE | 11 | 13
 | LEOPOLDSBURG | 1 | 
2013 | EVERE | 1 | 17
 | BEAUVECHAIN | 4 | 
 | IEPER | 3 | 
 | PEUTIE | 9 | 
2014 | BERLAAR | 1 | 7
 | ROCOURT | 1 | 
 | IEPER | 5 | 
D.w.z. 10 tussenkomsten/jaar
Kost van de vormingen: 4.000,00 €/jaar
D.w.z. vandaag,
Midden kost van een tussenkomst 2 Ech: 400,00 €
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 10: Verplichtingen en moeilijkheden die in de uitoefening van het beheer van infra asbest worden ondervonden
Wat betekent “Tussenkomsten 2Ech Infra tot een strikte minimum beperkt”? Waar bevindt dit minimum zich?  Volkomen vaag
  De neiging bestaat om alles door burgerfirma’s te laten uitvoeren
Verplichting van Defensie: de wettelijke preventiemaatregelen scrupuleus respecteren (Opleiding, melding, gezondheidstoezicht, technische maatregelen, verschillende overeenkomsten, visa, enz.)
  Vrij zware procedure (veel tussenkomsten) in ieder geval voor de eenvoudige handelingen
  Deze maatregelen worden niet systematisch gevolgd en de werkwijzen worden niet dezelfde van een Plateau aan een andere
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 11: Wat ervan kan men afleiden?
Het risico om niet gevolgde preventiemaatregelen te hebben kan voor Defensie gevolgen hebben op lange termijn
Klachten door ziekte
Gering gemiddelde van jaarlijkse tussenkomsten opzichte van het aantal personen die « eenvoudige behandelingen » worden gevormd
Gebrek aan uniformering in de werkwijze op lokale niveau
Moeilijkheid en zelfs onmogelijkheid om een controle van de kwaliteit te kunnen uitvoeren op basis van de controlepunten en de evaluatiecriteria (processen van de kwartieren)
De tussenkomsten 2Ech Infra tot een minimum beperken getuigt van een wil om niet van 2Ech Infra gewone asbestverwijderingsaannemers te maken
Men streeft naar een systematische tussenkomst van burgerfirma’s
Laten systematisch een burger firma tussenkomen
Kan erg duur blijken in het kader van kleine tussenkomsten voor de verwijdering van asbesthoudende materialen
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 12: Conclusies
    Men kan de volgende oplossingen voorzien:
      Bepalen, voor het plaatselijk niveau, duidelijke en homogene werkwijzen (deel 2 - flowcharts)
      in plaats stellen van één of meer ploegen om bepaalde taken uit te voeren waarin het gevormd personeel infra van de kwartieren loopt de risico om aan het asbest blootgesteld te worden bij zijn werk
        Voor een duur die 4 uur niet overschrijdt (illegale afvalstoffen van bouwmaterialen + asbeststukken op de bodem ten gevolge van een incident + gebroken golfplaat, bemonsteringen op verdachte materialen)
        Interventieploeg 2 Ech alleen na de GO van de LDPBW en na ontvangst van de werkplan
      Elk andere asbestverwijderingswerken uitgevoerd door de meerjarige contracten. Het is hun core business !
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 13: Deel 2
Het beheer van Infra asbest in de Kwartieren
Voorstellen

## Slide 14: Toepassingskader
  Integratie van het beheer van Infra asbest in het kader van de uitvoering van het onderhoud van de Infrastructuur  Ref3:
  Dat wil zeggen alle werken en uitgaven om de waarde van het patrimonium van Defensie te bewaren (de handhaving in goede staat van een bestaande infrastructuur). Met inbegrip van eveneens de preventieve werken evenals de renovaties en de herstellingen
  Beperkingen van de tussenkomsten op het asbest door Pers van Defensie  Interventieploeg(en) 2 Ech Infra
In het kader van kleine tussenkomsten voor de vervijdering van illegale afvalstoffen van bouwmaterialen, van asbeststukken op de bodem ten gevolge van een incident, van gebroken golfplaat en voor bemonsteringen op verdachte materialen, enz.:
Werken met een beperkte blootstelling en eenvoudige handelingen, voor een duur die 4 uur niet overschrijdt
Elk andere asbestverwijderingswerken via open contracten (Beheer I/S/E en I/D)
De onderhoudswerken door Pers van Defensie vlakbij asbesthoudende materialen (of verdacht om er te bevatten):
Moeten door middel van de naleving van de betrokken instructiefiche uitgevoerd worden
M.a.w. : het Pers moet de basisopleiding 9303 / 08 gevolgd hebben te DOORNIK
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 15: Beheersprocedure (1)
  Uitgewerkt op drie flowcharts:
  ORG 1 – Onderhoudswerken Infra
  De rode draad van het beheer
  De onderhoudswerken van de Infrastructuur kunnen aanleiding geven tot het verwijderen van materialen en het opstellen van (bijkomende) asbestinventarissen
  Men onderscheidt drie interventietypes waarvoor een specifieke procedure voor elk van hen werd bepaald
  ORG 2 – Verwijderen van materialen
  GEVAL 1: Verwijderen van asbesthoudende materialen via een open contract met betrekking tot onderhoudswerken => MRC&I-I/D
  GEVAL 2: Verwijderen van beschadigde asbesthoudende materialen zonder vervangen via open contract “asbestverwijderingswerken” (volgens werkprogramma I/S/E en onvoorziene gebeurtenissen) => MRC&I-I/S/E
GEVAL 3: Verwijderen van asbesthoudende materialen bij de techniek van de eenvoudige handelingen voor een duur die niet meer dan 4 uur overschrijdt => Interventieploeg(en) 2 Ech
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 16: Beheersprocedure (2)
  ORG 3 – Opstellen van (bijkomende)asbestinventarissen
Indien noodzakelijk in het kader van de verwijdering van materialen of op verzoek van HL ten gevolge van de controles van de staat van het asbest.
De procedure betreft:
Bijkomende inventarissen op materialen die ervan verdacht worden asbest te bevatten
Materialen die op de inventaris niet worden vermeld (a priori, in onzekerheid, als verdacht te beschouwen)
Tijdens de controles van de staat van het asbest, stelt de HL tegenstrijdigheden vast tussen de bestaande situatie en de inventaris of wijzigingen van de staat van de gecontroleerde materialen
  De flowcharts zullen aan de BOC’s overgemaakt worden voor advies
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 17: Werken “in de nabijheid” van asbesthoudende materialen
  Opstellen van een instructiefiche ter attentie van 2 Ech Infra:
    Definitie van de nabijheid
    Modus operandi in de situatie zelfs
  De instructie fiche zal aan de BOC’s overgemaakt worden voor advies
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 18: Deel 3
Overleg

## Slide 19: Bijstand LDPBW aan de 2 Ech Infra: In welken maten?
De LDPBW: Wat kan men ervan verwachten?
Het BOC: “Voor advies” of “ter info” in spoedgevallen?
Ter plaats stellen van één of meer ploegen 2 Ech Infra in het kader van sommige tussenkomsten op asbesthoudende materialen
Technische vrgadering – 11 februari 2015

## Slide 20: Q&A - Vragen, een probleem, een twijfel?
Bedankt om uw vragen te stellen en om uw opmerkingen en suggesties te laten kennen
Aarzel niet:
  Om met ons contact te nemen:
    Bureel Chef
Maj Philippe MELANGE, Ing
philippe.melange@mil.be
9-2400-4556 – 02 701 45 56
  MatMan asbestInfra
Patrick KUBES, Attaché
patrick.kubes@mil.be
9-2400-6289 – 02 701 62 89
Om onze SharePoint te consulteren via de link:
http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Infra/MRCI/AgrEnv/Pages/Asbestos.aspx
De huidige Slide Show is op onze SharePoint terug te vinden!

Technische vrgadering – 11 februari 2015